## Slide 1
192.1.0.0/24
L=3
192.1.0.0/24
A
B
C
D
192.1.0.0/24
192.1.0.0/24
L=11
192.1.0.0/24
L=23
192.2.0.0/24
Src 192.2.0.1
Dst 192.1.0.1
In the above diagram, network 192.1.0.0/24 is attached to Router D, and network 192.2.0.0/24 is attached to Router A. LDP updates from Router D to Router A are shown in the diagram. The
Show what packet looks along the path.
From A to B
From B to C
From C to D
From D to network 192.1.0.0/24
1
2
3
4

## Slide 2
Provider network
PE1
PE2
site1
CE1
site2
CE2
P0
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
P1
[PE2, 3]
[PE2, 100]
[PE2, 200]
10.2.1.1
PE3
site3
CE3
10.2.0.0/16
site4
CE4
10.1.0.0/16
PE2 to PE1
L=23 for VPN Green
PE3 to PE1
L=45 for VPN Green
A layer 3 VPN MPLS network shown in the above diagram. CE1 sends a packet with destination address 10.2.1.1 to PE1. Show what the packet looks like along the path.
From PE1 to P0 2. From P0 to P1 3. From P1 to PE2 4. From PE2 to CE2